## Slide 1
PPT 1 · 학습자료
RAPID 언어와 ABB 로봇 프로그래밍 기초
3abb / 4abb / 5abb를 직접 프로그래밍하기 위해 필요한 RAPID 문법과 구조

## Slide 2
01
ABB 로봇과 RAPID, RobotStudio
2

## Slide 3
01. 배경
ABB 로봇 컨트롤러 세대
▸ IRC5 — 오랫동안 ABB의 주력 컨트롤러 세대. RobotWare 6 계열이 여기서 돈다.
▸ OmniCore — IRC5의 후속 세대 컨트롤러. RobotWare 7·8 계열이 여기서 돈다.
▸ RAPID 언어 자체는 두 세대에서 거의 공통 — MODULE/PROC/MoveL 같은 핵심 문법은 그대로 유지된다. 다만 RWS(3부 참고) 같은 주변 API 지원은 세대마다 차이가 있다.
▸ 우리 프로젝트의 실제 컨트롤러 모델은 아직 확정되지 않음 — 이 자료는 RAPID 언어 표준 문법을 다루며, 특정 컨트롤러 세대에만 있는 기능은 그때그때 표시한다.
💡 학습 자료 6부(참고자료)에 정확히 어떤 항목이 '공식 문서로 확인됨'이고 어떤 항목이 '확인 안 됨'인지 표시돼 있다. 실습 전엔 실제 컨트롤러의 FlexPendant → System Info에서 버전을 직접 확인하자.
3

## Slide 4
01. 배경
RobotStudio와 Virtual Controller
▸ RobotStudio — PC에서 로봇 프로그램(RAPID)을 오프라인으로 작성·시뮬레이션하는 ABB 공식 소프트웨어. 실제 로봇 없이도 3D 시뮬레이션으로 동작을 미리 확인할 수 있다.
▸ Virtual Controller — RobotStudio 안에서 실제 컨트롤러 소프트웨어를 그대로 흉내내는 가상 환경. RAPID 코드를 실기 없이 실행·디버깅할 수 있다.
▸ 우리 팀의 실제 작업 방식 — project.mod 같은 파일을 RobotStudio에서 직접 좌표 티칭하며 갱신하는 방식(RobotStudio/CLAUDE.md에 이미 기록된 워크플로).
4

## Slide 5
02
Task · Module · PROC · FUNC · TRAP
5

## Slide 6
02. 구조
프로그램의 기본 뼈대
▸ Task — 컨트롤러가 실행하는 프로그램 실행 단위. 보통 로봇 하나에 기본 Task(T_ROB1 등) 하나.
▸ MODULE — RAPID 소스 파일의 최상위 단위. 우리 project.mod의 'MainModule'이 그 예.
▸ PROC — 값을 반환하지 않는 프로시저(절차). 로봇 동작·신호 제어 등 대부분의 로직이 여기 들어간다.
▸ FUNC — 값을 반환하는 함수. 계산이나 조건 판단에 사용.
▸ TRAP — 인터럽트(신호 변화 등)가 발생했을 때 실행되는 특수 루틴. 8절 에러 처리에서 자세히 다룬다.
💡 RobotStudio/CLAUDE.md의 컨벤션: MODULE=0칸, VAR/PROC/ENDPROC=4칸, PROC 본문=8칸, 중첩마다 +4칸 — 이 문서 전체가 이 들여쓰기 규칙을 따른다.
6

## Slide 7
02. 구조
최소 구조 예시
MODULE MainModule
VAR num processCount := 0;
PROC Main()
Init;
WHILE TRUE DO
RunOneCycle;
ENDWHILE
ENDPROC
PROC Init()
processCount := 0;
ENDPROC
ENDMODULE
MODULE 안에 VAR(전역변수)와 여러 PROC이 들어가는 전형적인 구조.
7

## Slide 8
03
변수와 자료형
8

## Slide 9
03. 변수
변수 저장 종류 (Storage Type)
종류 | 의미 | 값이 유지되는 범위
VAR | 일반 변수 | 프로그램 재시작(리셋) 시 선언값으로 초기화됨
PERS | 영구 변수(Persistent) | 컨트롤러 전원을 꺼도 마지막 값이 유지됨
CONST | 상수 | 실행 중 절대 변경 불가
💡 5abb의 do16_Dilivery_Start 같은 '이번 생산 중에는 유지되어야 하는 값'은 PERS로, 매 사이클 리셋돼야 하는 카운터는 VAR로 선언하는 식으로 구분해서 쓴다.
9

## Slide 10
03. 변수
자주 쓰는 자료형
자료형 | 설명
num | 숫자(실수)
bool | TRUE/FALSE
string | 문자열
robtarget | 로봇 위치+자세(좌표) 데이터
speeddata | 속도 정의(TCP 속도, 방향 전환 속도 등)
zonedata | 코너 경로 반경(다음 절 참고)
tooldata / wobjdata | 툴(엔드이펙터) / 작업물 좌표계 정의
10

## Slide 11
04
동작 명령: MoveJ · MoveL · MoveC · MoveAbsJ
11

## Slide 12
04. 동작
네 가지 이동 명령
명령 | 경로 형태 | 언제 쓰나
MoveJ | 각 축이 동시에 목표에 도달 (경로가 곡선일 수 있음) | 장애물 없는 큰 이동, 순수 회전 동작
MoveL | TCP(툴 끝점)가 직선으로 이동 | 정밀한 직선 작업 (조립, 용접선 등)
MoveC | TCP가 원호를 그리며 이동 | 곡선 궤적이 필요한 작업 (예: 도색 동작)
MoveAbsJ | 각 관절 각도를 절대값으로 직접 지정 | 홈 포지션 복귀 등 좌표계 무관 이동
💡 RobotStudio/CLAUDE.md 실측 교훈: 위치가 안 바뀌는 순수 회전은 MoveJ가 더 안전 — ABB 손목 특이점(axis5=0) 근처에서 MoveL로 큰 각도 회전을 시키면 축4/6이 급격히 재구성되며 튈 수 있다. 반대로 냉각 스윕처럼 미세한 곡선 궤적이 필요하면 여러 각도를 실기로 비교해 MoveL을 확정하기도 했다 — 일반 규칙이 아니라 위치마다 실측 검증이 필요하다.
12

## Slide 13
04. 동작
이동 명령 문법 예시
MoveL p_pickApproach, v200, z10, tool1\WObj:=wobj1;
MoveL p_pickPoint, v50, fine, tool1\WObj:=wobj1;
Grip_on;
MoveJ p_home, v_fast, z50, tool1;
robtarget, speeddata, zonedata, tooldata를 순서대로 넘긴다 — 4·5·6부에서 각각 다룬다.
13

## Slide 14
05
좌표계: robtarget · Tool · WorkObject
14

## Slide 15
05. 좌표계
"어디를, 무엇 기준으로"
▸ robtarget — 위치(x,y,z)와 자세(쿼터니언)를 담은 좌표 데이터. RobotStudio에서 티칭할 때 실제로 저장되는 값.
▸ Tool (tooldata) — 로봇 플랜지 끝에 달린 툴(그리퍼, 용접 툴 등)의 기준점을 정의. 툴이 바뀌면 같은 robtarget도 실제 도달 위치가 달라진다.
▸ WorkObject (wobjdata) — 작업 대상(컨베이어, 지그 등)의 기준 좌표계. 작업물이 이동/회전해도 WorkObject만 갱신하면 좌표를 다시 안 찍어도 된다.
💡 우리 프로젝트에서 tool1(비드코팅용)과 tool2(원형 스프레이용)처럼 공정마다 다른 툴을 쓰면, 같은 로직이라도 반드시 맞는 tool을 지정해야 한다 — RobotStudio/CLAUDE.md의 '그리퍼는 용도에 따라 의미가 반대'라는 주의사항도 같은 맥락.
15

## Slide 16
06
속도, Zone, Configuration, External Axis
16

## Slide 17
06. 파라미터
동작을 정밀하게 조절하는 파라미터들
▸ speeddata (v50, v200, v_fast 등) — TCP 이동 속도(mm/s)와 회전 속도를 정의.
▸ zonedata (z10, z50, fine) — 다음 목표로 넘어갈 때 얼마나 '둥글게' 지나갈지 정의. fine은 정확히 그 지점에 도달한 뒤 완전히 멈춤(정밀 작업에 필요하지만 느려짐).
▸ Configuration — 같은 robtarget이라도 관절이 여러 자세로 도달할 수 있는데, 그중 어떤 자세를 쓸지 정의(\Conf 매개변수). 특이점 근처에서 예상 못한 자세 변화를 막는 데 중요.
▸ External Axis — 로봇 팔 자체가 아닌 외부 축(회전 테이블, 리니어 트랙, 우리 프로젝트의 서보모터 '아일랜드' 등)을 로봇 좌표계와 함께 제어.
💡 2차 프로젝트의 '아일랜드' 서보모터가 로봇과 동기화된 External Axis로 다뤄질지, 아니면 PLC가 독립 제어할지는 아직 미확정 — 이 결정이 RAPID 쪽 설계에 큰 영향을 준다.
17

## Slide 18
07
디지털/아날로그 I/O와 PLC 핸드셰이크
18

## Slide 19
07. I/O
I/O 신호 읽고 쓰기
! 신호 읽기
IF di05_PLC_PlateReady = 1 THEN
Car_Delivery;
ENDIF
! 신호 펄스 출력 (0.2초간 켰다가 자동으로 끔)
PulseDO \PLength := 0.2, do05_Body_Docking_Done;
! 신호가 바뀔 때까지 대기 (타임아웃 없이!)
WaitDI di05_PLC_PlateReady, 1;
di = 디지털 입력, do = 디지털 출력. 이름에 의미를 담는 컨벤션(di05_PLC_PlateReady)이 나중에 IO_MAP.md 없이도 코드만으로 어느 정도 이해 가능하게 해준다.
19

## Slide 20
07. I/O
PLC 핸드셰이크의 핵심 원칙
▸ 확인 신호와 실행 신호를 분리 — 1차 프로젝트 최대 교훈. '완료 확인'용 DO와 '출고 실행'용 DO를 같은 핀으로 겸용하면, 배선 단계에서 소프트웨어 게이팅이 통째로 무력화될 수 있다.
▸ WaitDI에 타임아웃을 걸지 결정 — 신호마다 다르다. '20초 기다리다 안 오면 넘어가도 안전'한 신호가 있고, '안 오면 절대 넘어가면 안 되는'(사고 위험) 신호가 있다. PLC 담당자와 신호별로 미리 정의해야 한다.
▸ 실제 I/O 주소는 절대 가정하지 않기 — 이전 프로젝트 번호(do05 등)를 새 프로젝트에 그대로 재사용하지 말고, 매번 IO_MAP.md로 재확인.
20

## Slide 21
08
인터럽트, 오류 처리, 재시도
21

## Slide 22
08. 에러 처리
TRAP과 RAISE를 이용한 에러 처리
PROC Main()
CONNECT plateSensorLost WITH HandlePlateLost;
ISignalDI di05_PLC_PlateReady, 0, plateSensorLost;
...
ERROR
IF ERRNO = ERR_WAITDI THEN
TPWrite "Plate sensor timeout - retrying";
RETRY;
ENDIF
ENDPROC
TRAP HandlePlateLost
TPWrite "Plate sensor dropped unexpectedly";
ENDTRAP
ERROR 핸들러 안의 RETRY는 실패한 지점부터 다시 시도 — 무한 재시도가 되지 않도록 횟수 제한을 두는 것이 안전하다.
22

## Slide 23
08. 에러 처리
지금까지 실제로 겪은 미해결 이슈 (RobotStudio/CLAUDE.md 기록)
▸ Grip_on/Grip_off가 WaitDI에 타임아웃이 없어서, 센서가 응답하지 않으면 로봇이 무한정 멈춘다 — 아직 미해결.
▸ 불량 타이어(CASE 2/3/4) 처리 로직이 비어있어 두 번째 불량부터 그리퍼가 안 놓이는 버그가 실제로 남아있다.
💡 이 문서는 '이미 완벽한 예시'가 아니라 실제 프로젝트에서 발견된 미해결 이슈까지 있는 그대로 담았다 — 다음 프로젝트에서 반복하지 않기 위한 참고용.
23

## Slide 24
09
읽기 좋은 RAPID 프로그램 구조
24

## Slide 25
09. 컨벤션
우리 프로젝트의 코드 컨벤션
▸ 주석은 영어로만 — RobotStudio가 저장할 때 한글 주석을 깨뜨리거나 지워버리는 문제를 여러 번 겪은 뒤 정착된 규칙.
▸ 들여쓰기 4칸 단계별 증가 — MODULE=0, VAR/PROC/ENDPROC=4, 본문=8, 중첩마다 +4.
▸ 의미 중심 이름 — FWD/REV 같은 방향 이름 대신 LOAD_FROM_STATION, UNLOAD_TO_STATION처럼 '목적'이 드러나는 이름을 쓴다(1차 프로젝트에서 FWD/REV 표기와 실제 정/역구동이 반대로 헷갈린 경험 때문).
▸ SendLine류 공용 함수로 개행 강제 — SocketSend에 매번 \0D\0A를 챙기는 대신, 공용 프로시저 하나로 묶어서 실수를 원천 차단.
25