## Slide 1
PPT 2 · 학습자료
네트워킹 기초 TCP/IP부터 Tailscale까지
3대의 ABB, PLC, AMR, 중앙 서버가 서로 다른 Wi-Fi 위에서 어떻게 통신하는가

## Slide 2
01
IP · 서브넷 · 게이트웨이 · 포트
2

## Slide 3
01. 기초
네트워크 주소의 기본 단위
▸ IP 주소 — 네트워크 위의 장치를 구분하는 고유 번호(예: 192.168.3.3). 사람의 '집 주소'와 비슷하다.
▸ 서브넷(Subnet) — 같은 네트워크 안에 있다고 취급되는 IP 주소들의 묶음. 서브넷 마스크로 그 범위를 정한다.
▸ 게이트웨이(Gateway) — 서브넷 밖(예: 인터넷)으로 나가는 통로 역할을 하는 장치, 보통 공유기.
▸ 포트(Port) — 같은 IP 안에서 '어떤 프로그램이 받을지'를 구분하는 번호(0~65535). 우리 서버가 5000번 포트로 로봇·AMR을 받고, 8080번 포트로 웹 화면을 제공하는 것과 같은 개념.
💡 1차 프로젝트에서 겪은 문제: 중앙 서버 노트북이 다른 Wi-Fi에 붙었다가 생산용 Wi-Fi에 재접속하면 DHCP로 IP가 바뀔 수 있었다. Arduino에 서버 IP를 하드코딩해두면 이때 연결이 끊긴다.
3

## Slide 4
02
TCP와 UDP
4

## Slide 5
02. 전송 계층
연결 지향 vs 비연결형
TCP
• 연결을 먼저 맺고(3-way handshake) 통신
• 순서 보장 + 도착 보장(재전송)
• 느리지만 신뢰성이 필요한 데이터에 적합
• 우리 서버 ↔ ABB/PLC/AMR 릴레이 통신이 TCP 기반
UDP
• 연결 없이 그냥 보냄(빠름)
• 순서·도착 보장 없음 — 유실될 수 있음
• 실시간성이 중요하고 약간의 유실은 감수 가능한 데이터에 적합
• 예: EGM(3부 참고)처럼 매우 빠른 주기의 모션 데이터 스트림
5

## Slide 6
02. 전송 계층
왜 TCP는 '메시지 단위'가 아닌가
▸ TCP는 그냥 끊김 없는 바이트 흐름(stream)이다 — 메시지의 시작과 끝을 TCP 자체가 알려주지 않는다.
▸ 그래서 메시지 하나가 여러 번의 recv()로 쪼개지거나, 여러 메시지가 한 번에 붙어서 들어올 수 있다.
▸ 이 문제를 해결하는 방법이 '메시지 프레이밍'이며, PPT 4/DOCX 1의 핵심 주제 중 하나다.
💡 1차 프로젝트에서 실제로 겪은 사고: 'Done'과 'ReadyForPickup'이 개행 없이 붙어서 한 줄로 릴레이된 적이 있었다 — RAPID의 SocketSend가 개행을 자동으로 안 붙이기 때문.
6

## Slide 7
03
소켓, HTTP, REST, WebSocket, TLS
7

## Slide 8
03. 응용 계층
우리가 실제로 마주치는 통신 방식들
방식 | 설명 | 우리 프로젝트에서
소켓 (Socket) | TCP/UDP 연결의 프로그래밍 인터페이스 — '전화선을 직접 까는' 가장 낮은 수준 | AdminServer의 릴레이 통신, RAPID의 SocketSend/Receive
HTTP | 요청-응답 구조의 텍스트 기반 프로토콜(웹의 기본) | Flask 웹 서버(8080번 포트), RWS(3부 참고)
REST | HTTP 위에서 자원을 URL과 메서드(GET/POST 등)로 다루는 설계 스타일 | RWS의 API 설계 방식
WebSocket | 한 번 연결을 맺으면 서버가 먼저 데이터를 밀어 보낼 수 있는 양방향 통신 | RWS의 Subscription 기능(공식 확인됨, 3부 참고)
TLS | 통신 내용을 암호화하는 계층(https의 's') | RWS가 기본적으로 사용 (3부 참고)
8

## Slide 9
03. 응용 계층
SSE(Server-Sent Events) — 우리 서버가 실제로 쓰는 방식
▸ SSE — 서버가 브라우저에 실시간으로 이벤트를 계속 밀어 보내는 단방향 스트림. WebSocket보다 단순하다.
▸ Final_Ver07의 /api/stream이 바로 이 방식 — 웹 화면이 새로고침 없이 실시간 로그를 받는 이유.
9

## Slide 10
04
Tailscale — 로컬 VPN으로 여러 노트북 묶기
10

## Slide 11
04. Tailscale
Tailscale의 기본 개념 (공식 문서로 확인됨)
▸ Tailnet — Tailscale로 연결된 내 장치들의 사설 네트워크. 각 장치는 물리적 위치와 무관하게 서로 직접 통신 가능.
▸ 각 ABB 옆 중계기 노트북에 Tailscale 설치 — 물리적으로 다른 Wi-Fi(로봇별 개별 Wi-Fi)에 있어도, Tailscale 위에서는 같은 사설망처럼 서로 통신 가능.
▸ ACL(접근 제어 목록) — huJSON 형식의 정책 파일로 관리되며, 기본값은 전체 차단(default-deny) — 명시적으로 허용한 연결만 통과.
💡 출처: Tailscale 공식 문서(tailscale.com/docs/features/access-control) — 원문 직접 확인 완료.
11

## Slide 12
04. Tailscale
Subnet Router — Arduino처럼 직접 설치가 안 되는 기기 문제
▸ 공식 정의 — "A subnet router is a device in your tailnet that you use as a gateway to advertise routes to other devices." — Tailscale을 설치할 수 없는 장치도 이 게이트웨이를 통해 tailnet에 연결시킬 수 있다.
▸ 설정 절차(공식 문서 기준) — ① 게이트웨이 장치에 Tailscale 설치 → ② IP forwarding 활성화 → ③ tailscale set --advertise-routes=<서브넷> 로 라우트 광고 → ④ 관리자 콘솔에서 라우트 승인(autoApprovers로 자동화 가능) → ⑤ ACL로 트래픽 허용.
▸ Arduino 같은 임베디드 기기는 원래 지원 시나리오 — Tailscale 공식 문서에 "Connecting to appliances you can't install software on... IoT devices" 항목이 따로 있고, 이 경우 Subnet Router가 공식 권장 대응 방식이다.
💡 결론: 우리 프로젝트가 'Arduino 옆 노트북을 중계기 겸 Subnet Router로 쓴 방식'은 그냥 임시방편이 아니라, Tailscale 공식 문서가 명시적으로 권장하는 정석 패턴이다. (출처: tailscale.com/docs/features/subnet-routers, tailscale.com/docs/reference/devices-without-tailscale — 둘 다 원문 확인)
12

## Slide 13
05
우리 프로젝트 네트워크 구성 적용
13

## Slide 14
05. 적용
권장 네트워크 그림 (초안)
▸ 각 ABB 옆 중계기 노트북 — Tailscale 설치, 동시에 Subnet Router 역할도 겸해 Arduino/PLC가 있는 로컬 서브넷을 tailnet에 광고.
▸ 중앙 서버 노트북 — Tailscale 설치. 로컬 Wi-Fi IP가 바뀌어도 Tailscale IP는 안 바뀌므로, 릴레이 접속 주소를 Tailscale IP 기준으로 고정할 수 있다.
▸ ACL — 중계기 노트북 ↔ 중앙 서버 노트북 간 필요한 포트(5000, 8080)만 명시적으로 허용.
💡 이건 초안입니다 — 실제 네트워크 구성(공유기 여부, DHCP 예약 가능 여부 등)이 확정되면 IO_MAP.md/DEPLOYMENT.md 작성 시 함께 확정해야 합니다.
14