## Slide 1
PPT 3 · 학습자료 (검증됨)
ABB 로봇 통신 방식 비교 RAPID Socket · RWS · EGM
공식 문서를 실제로 검색·대조해서, 확인된 것과 확인 안 된 것을 구분해 정리했습니다

## Slide 2
일러두기
이 PPT를 읽기 전에
▸ 이 PPT의 모든 항목은 두 등급으로 표시됩니다 — '공식 문서로 확인됨' 또는 '확인 안 됨 / 버전에 따라 다를 수 있음'.
▸ 확인 안 된 수치는 절대 추측해서 채우지 않았습니다 — 실제 컨트롤러의 FlexPendant나 최신 공식 매뉴얼으로 직접 재확인해야 하는 항목으로 명시했습니다.
▸ 이렇게 하는 이유: 실제 로봇에 잘못된 정보로 설정/배선을 하면 위험하기 때문입니다.
2

## Slide 3
01
RAPID Socket 통신 (SocketCreate 등)
3

## Slide 4
01. RAPID Socket
우리가 이미 1차 프로젝트에서 실제로 써본 방식
VAR socketdev srv_client_socket;
SocketCreate srv_client_socket;
SocketConnect srv_client_socket, "192.168.3.10", 5000;
SocketSend srv_client_socket \Str:="ReadyForPickup unit=1\0D\0A";
SocketReceive srv_client_socket \Str:=recvBuffer;
SocketCreate/Connect/Send/Receive/Close — RAPID 표준 소켓 명령어. 공식 매뉴얼(3HAC16581-1)에 문서화됨(링크 확인, 세부 파라미터 원문 대조는 못함).
4

## Slide 5
01. RAPID Socket
RAPID Socket — 확인 상태
항목 | 상태
명령어(SocketCreate/Send/Receive 등) 존재 | ✅ 공식 매뉴얼 링크 확인
RobotWare 5.08 이상에서 사용 가능 | ⚠️ 2차 출처 — 공식 원문 미대조
SocketReceive 기본 타임아웃(WAIT_MAX 등) 정확한 값 | ❌ 확인 안 됨
동시 연결 수 제한 | ❌ 확인 안 됨 — 검색으로 찾지 못함
💡 결론: 명령어 자체는 확실히 존재하고 1차 프로젝트에서 실제로 검증됐지만, 정확한 타임아웃 기본값·동시 연결 제한 같은 수치는 이번 조사로 확인 못했습니다. 실습 전 ABB 기술지원 또는 실제 컨트롤러에서 재확인 권장.
5

## Slide 6
02
RWS (Robot Web Services)
6

## Slide 7
02. RWS
RWS란 무엇인가 (공식 문서로 확인됨)
▸ REST 스타일 API — ABB 컨트롤러(IRC5/OmniCore)에 HTTP(S)로 원격 접근하는 공식 인터페이스.
▸ 인증 — Digest 인증이 기본값(평문으로 아이디/비번을 보내지 않음). 인증 후 쿠키 기반 세션으로 관리.
▸ 다루는 리소스 — IO 시스템(신호), RAPID 변수/실행, File Service, Controller 서비스(재시작 등), E-log, CFG, 그리고 WebSocket 기반 Subscription(이벤트 구독)까지 문서화되어 있음.
💡 출처: ABB Developer Center 공식 문서(developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/) — 원문 직접 확인 완료.
7

## Slide 8
02. RWS
RWS 1.0 vs 2.0
 | RWS 1.0 | RWS 2.0
지원 컨트롤러 | RobotWare 6 (IRC5)부터 | RobotWare 7 (OmniCore)부터
OmniCore에서 상태 | ⚠️ deprecated 라는 2차 출처 다수 (원문 미대조) | OpenAPI 3.0 / Swagger 기반 (2차 출처 다수)
OAuth2 지원 여부 | - | ❌ 확인 안 됨
💡 여러 2차 출처가 일치하지만 ABB 공식 페이지 원문에서 이 버전 차이를 명시적으로 서술한 부분은 대조하지 못했습니다 — '부분 확인'으로 분류.
8

## Slide 9
03
EGM (Externally Guided Motion)
9

## Slide 10
03. EGM
EGM이란 무엇인가
▸ 정의 — 외부 PC가 실시간으로 로봇의 모션 자체를 가이드할 수 있게 하는 ABB 옵션 기능.
▸ 통신 방식 — UDP + Google Protobuf(egm.proto) 기반의 주기적 통신 (2차 출처 기준, 공식 PDF 본문은 파싱 실패로 직접 대조 못함).
▸ 자주 언급되는 주기 — 최대 250Hz(4ms) — 여러 2차 출처가 일치하지만 공식 매뉴얼 원문 재확인은 못했습니다.
10

## Slide 11
03. EGM
EGM — 우리 프로젝트에서 실제로 쓸 수 있는가
항목 | 확인 결과
옵션 번호 | 689-1 (또는 컨트롤러 세대별 689-2) — 별도 구매·설치 필요. 2차 출처 다수 일치, 공식 라이선스 안내서 원문은 미확인
학생/교육용 라이선스 포함 여부 | ❌ 확인 안 됨 — 실습 컨트롤러의 FlexPendant → System Info → Controller → Options에서 직접 확인 필요
공식 매뉴얼 존재 | ✅ library.e.abb.com에 OmniCore용(3HAC073318-001)과 RW7용 별도 문서 확인됨
💡 결론(프로젝트 관점): EGM은 별도 유료 옵션이 설치되어 있어야 쓸 수 있는 기능으로 보이며, 우리가 1차 프로젝트에서 쓴 RAPID Socket 통신과 달리 추가 라이선스 없이는 접근이 어려울 가능성이 높습니다 — 다만 이는 2차 출처 종합 판단이니, 실습 컨트롤러 옵션 목록을 직접 확인하세요.
11

## Slide 12
04
종합 비교와 우리 프로젝트에 대한 권장
12

## Slide 13
04. 종합
네 가지 방식 종합 비교
 | RAPID Socket | RWS | EGM
통신 계층 | TCP, 텍스트 프로토콜(직접 설계) | HTTP(S), REST + WebSocket | UDP, Protobuf 바이너리
용도 | 이벤트/명령 주고받기 (지금 우리 방식) | 컨트롤러 상태·변수·파일 원격 조회/조작 | 실시간 모션 스트리밍
추가 라이선스 | 필요 없음(2차 출처 기준) | 필요 없음(기본 제공, 2차 출처 기준) | 필요 (옵션 689-1, 2차 출처)
우리 프로젝트 적합도 | 이미 검증됨, 계속 사용 권장 | 관제/모니터링 보강용으로 검토 가치 있음 | 지금 범위에서는 불필요(별도 라이선스 확인 먼저)
13

## Slide 14
04. 종합
권장 결론
▸ EVENT/COMMAND 주고받기는 지금처럼 RAPID Socket 유지 — 이미 검증됐고 추가 라이선스가 필요 없다.
▸ RWS는 '보강 옵션'으로 검토 — 예를 들어 컨트롤러 상태(비상정지 여부, 현재 실행 중인 PROC 등)를 서버가 직접 조회하는 보조 채널로 쓸 수 있다. 다만 RWS 1.0/2.0 버전 차이가 확실히 정리 안 됐으므로, 실제 컨트롤러의 RobotWare 버전부터 확인 후 도입 여부를 결정해야 한다.
▸ EGM은 지금 프로젝트 범위 밖 — 실시간 서보 제어가 필요한 상황(예: 도색 공정의 매끄러운 궤적)이 생기면, 그때 옵션 라이선스 여부부터 확인하고 재검토.
14