## Slide 1
ABB ROBOTICS · FOUNDATION
RAPID와
RobotStudio 기초
역사 · 실행 구조 · 문법 · 작성 스타일을
프로그래밍 첫 시간처럼 배우기
입문→실습→통합 · 2026
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/robotstudio/articles/Concepts/Rapid/What-is-Rapid.html
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
RAPID는 RobotStudio 전용 스크립트가 아니라 ABB 로봇 컨트롤러가 실행하는 언어라는 점부터 시작한다.

## Slide 2
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
RAPID는 로봇 컨트롤러의
실행 언어다
RobotStudio는 작성·시뮬레이션 환경이고, RobotWare가 코드를 실제로 실행한다.
언어 · 개발 환경 · 실행 플랫폼을 서로 구분한다.
02
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/robotstudio/articles/Concepts/Rapid/What-is-Rapid.html
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
세 용어의 경계를 잡아 주면 이후 질문이 훨씬 쉬워진다.

## Slide 3
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
1994년 S4와 함께 시작된 언어
03
세대는 바뀌어도
RAPID의 역할은 이어졌다
• S4에서 고급 로봇 언어로 등장
• IRC5와 OmniCore로 제어 플랫폼 진화
• 현재 RobotWare 8에서도 핵심 실행 언어
Notes: [Sources]
- https://destination-zukunft.abb.com/robotik/abb-steuerungen-von-der-revolutionaeren-s1-bis-omnicore/
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
한 개인의 작품이라기보다 ABB 제어기 개발의 산물로 설명한다.

## Slide 4
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
RobotStudio와 RobotWare는 무엇이 다른가
04
RobotStudio
RobotWare
• PC에서 Station과 CAD 구성
• RAPID 편집·동기화·디버깅
• Virtual Controller로 사전 검증
• ABB 컨트롤러의 시스템 소프트웨어
• RAPID Task와 I/O를 실제 실행
• 모션·옵션·사용자 권한 관리
같은 코드를 시뮬레이션과 실제 제어기에서 검증하되 환경 차이는 다시 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
Station과 Controller Browser를 함께 보여 주면 좋다.

## Slide 5
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
작성부터 실제 운전까지의 기본 흐름
05
01
Station
로봇·공구·CAD
02
RAPID
데이터·루틴
03
Virtual Controller
실행·충돌 검증
04
Real Controller
전송·저속 검증
시뮬레이션은 위험을 줄이지만 실기기 승인 절차를 대신하지 않는다.
실제 셀에서는 TCP·하중·좌표·주변 설비를 다시 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
실제 로봇 전환을 독립 단계로 강조한다.

## Slide 6
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
프로그램은 Task → Module → Routine
06
01
Task
실행 단위
02
Module
코드 묶음
03
Routine
PROC·FUNC·TRAP
04
Instruction
MoveL·SetDO
큰 구조에서 작은 문장으로 내려가며 읽는다.
초보자는 main이 있는 Module부터 따라가면 된다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
실행 계층을 먼저 보여 주고 문법으로 이동한다.

## Slide 7
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
가장 작은 RAPID 프로그램
07
MODULE MainModule
PROC main()
TPWrite "Hello RAPID";
ENDPROC
ENDMODULE
읽는 순서
• MODULE과 ENDMODULE이 파일 범위
• PROC main()이 시작 루틴
• 모든 명령은 세미콜론으로 종료
대소문자보다 철자·구조·세미콜론이 중요하다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://library.e.abb.com/public/2d3f6462e9cb4ed0b4f230011a8d7087/3HAC098390%20TRM%20RAPID%20Instructions%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
RobotStudio에서 직접 입력해 빌드 오류를 확인한다.

## Slide 8
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
식별자와 들여쓰기 스타일
08
읽힘
현장에서 읽는 사람이 다음 동작을 예측해야 한다.
• 동사+대상: PickPart, OpenGripper
• PERS는 p_, VAR는 v_처럼 팀 규칙 통일
• 한 루틴은 한 책임, 깊은 중첩은 분리
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
언어가 강제하지 않는 부분을 팀 스타일로 정한다.

## Slide 9
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
VAR · PERS · CONST
09
수명과 변경
선택 질문
• VAR: 실행 중 임시 상태
• PERS: 저장되는 운전 데이터
• CONST: 바뀌지 않는 상수
• 재시작 후 남아야 하는가?
• 현장 보정 값인가?
• 코드 의미를 고정하는 값인가?
데이터 수명 선택이 잘못되면 재시작 뒤 예상치 못한 동작이 생긴다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
변수 선언보다 수명과 복구 의미를 먼저 묻는다.

## Slide 10
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
기본 데이터 선언
10
CONST num MAX_RETRY := 3;
PERS num pPartCount := 0;
VAR bool vReady := FALSE;
VAR string vJobId := "";
VAR robtarget pHome := [[500,0,600],
[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
읽는 순서
• num·bool·string은 일반 로직
• robtarget은 위치+자세+구성+외부축
• 초기값을 선언부에서 명시
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
robtarget의 네 덩어리는 다음 덱에서 자세히 다룬다.

## Slide 11
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
연산자와 대입
11
:=
왼쪽 저장소에 오른쪽 계산 결과를 넣는다.
• 산술: + - * /
• 비교: = <> < > <= >=
• 논리: AND OR NOT
조건식과 대입을 혼동하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
짧은 예제를 펜으로 평가하게 한다.

## Slide 12
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
IF로 조건 분기
12
IF diPartReady = 1 THEN
SetDO doGripperClose, 1;
ELSE
TPWrite "Part not ready";
ENDIF
읽는 순서
• 조건이 TRUE인 경로만 실행
• ELSE는 선택 사항
• 인터록은 실패 경로도 설계
센서 하나만 믿고 위험 동작을 바로 시작하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://library.e.abb.com/public/2d3f6462e9cb4ed0b4f230011a8d7087/3HAC098390%20TRM%20RAPID%20Instructions%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
분기 구조와 실제 안전 기능을 구분한다.

## Slide 13
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
TEST로 상태를 명시적으로 나누기
13
TEST vState
CASE 0:
InitCell;
CASE 10:
RunCycle;
CASE 90:
RecoverCell;
DEFAULT:
Stop;
ENDTEST
읽는 순서
• 상태 값별 동작이 한눈에 보임
• DEFAULT로 알 수 없는 상태 처리
• CASE마다 책임을 짧게 유지
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
상태 머신 덱으로 이어지는 발판이다.

## Slide 14
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
FOR와 WHILE
14
FOR
WHILE
• 반복 횟수가 분명할 때
• 인덱스로 배열·포인트 순회
• 종료 조건이 구조에 보임
• 상태가 유지되는 동안 반복
• 타임아웃·종료 플래그 필요
• 무한 루프와 Cycle time 주의
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
실제 코드에서 종료 가능성을 먼저 확인한다.

## Slide 15
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
PROC · FUNC · TRAP
15
PROC OpenGripper()
SetDO doGrip,0;
ENDPROC
FUNC bool IsReady()
RETURN diReady=1;
ENDFUNC
TRAP OnStop
Stop;
ENDTRAP
읽는 순서
• PROC: 동작 수행
• FUNC: 값을 계산해 반환
• TRAP: 인터럽트 발생 시 실행
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://library.e.abb.com/public/2d3f6462e9cb4ed0b4f230011a8d7087/3HAC098390%20TRM%20RAPID%20Instructions%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
세 루틴은 호출 방식과 실행 맥락이 다르다.

## Slide 16
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
매개변수는 계약이다
16
IN/OUT
호출하는 쪽과 루틴의 책임을 명확히 한다.
• 입력은 읽기 전용처럼 취급
• OUT·INOUT은 변경 의도를 이름에 표시
• 참조 데이터는 단위와 좌표계를 문서화
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
선언부만 보고 부작용을 예측할 수 있게 만든다.

## Slide 17
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
main은 오케스트레이터로 남긴다
17
01
Init
신호·상태 초기화
02
Wait
작업 조건 대기
03
Execute
짧은 작업 루틴
04
Report
결과·복구
세부 모션과 통신 파싱을 main에 모두 넣지 않는다.
작은 루틴은 테스트·재사용·복구가 쉽다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
구조화의 이유를 유지보수와 복구 관점에서 설명한다.

## Slide 18
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
Global과 LOCAL
18
공개가 필요한 것
LOCAL로 숨길 것
• main과 외부 호출 루틴
• 다른 모듈이 공유할 데이터
• 명확한 모듈 인터페이스
• 내부 도우미 루틴
• 임시 상태와 구현 세부
• 충돌하기 쉬운 일반 이름
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
전역 범위를 줄이면 결합도가 낮아진다.

## Slide 19
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
주석은 ‘왜’를 남긴다
19
WHY
코드가 이미 말하는 내용을 다시 쓰지 않는다.
• 현장 제약·보정 이유·실패 조건
• 단위, 좌표계, 신호 의미
• 임시 우회는 제거 조건과 담당 기록
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
좋은 주석과 나쁜 주석을 비교한다.

## Slide 20
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
의도가 보이는 루틴
20
PROC PickPart(robtarget pPick)
MoveJ Offs(pPick,0,0,100), v500, z50, toolGrip\WObj:=wobjTable;
WaitDI diPartPresent,1\MaxTime:=2;
MoveL pPick, v100, fine, toolGrip\WObj:=wobjTable;
SetDO doGrip,1;
MoveL Offs(pPick,0,0,100), v200, z10, toolGrip\WObj:=wobjTable;
ENDPROC
읽는 순서
• 접근→확인→작업→이탈
• tool과 wobj를 명시
• 대기에는 타임아웃
예제는 시뮬레이션용이며 실기기 안전 검증이 필요하다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://library.e.abb.com/public/2d3f6462e9cb4ed0b4f230011a8d7087/3HAC098390%20TRM%20RAPID%20Instructions%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
명령 자체보다 시퀀스 패턴을 읽는다.

## Slide 21
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
Station과 Controller Browser를 구분
21
01
Station
그래픽·Targets
02
Synchronize
RAPID 왕복
03
Controller
Tasks·Modules
04
Execution
PP·모드
그래픽 객체와 컨트롤러 코드 사이에는 동기화 단계가 있다.
동기화 방향과 변경 충돌을 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
[Presenter notes]
어느 쪽이 최신인지 확인한 뒤 동기화한다.

## Slide 22
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
프로그램 포인터 PP와 모션 포인터 MP
22
PP / MP
논리 실행 위치와 모션 재개 위치는 다르게 볼 수 있다.
• PP: 다음에 실행할 RAPID 문장
• MP: 모션 명령의 진행 상태
• 재시작 전 두 포인터와 로봇 위치 확인
포인터를 옮겼다고 로봇 위치가 자동으로 맞춰지는 것은 아니다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
중단 후 재개 절차의 핵심 개념이다.

## Slide 23
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
RobotWare 6 · 7 · 8 호환성
23
공통 기반
반드시 확인
• RAPID 핵심 문법과 모션 개념
• Task·Module·Routine 구조
• RobotStudio 시뮬레이션 흐름
• RWS 인증·미디어 타입·경로
• 지원 옵션과 명령 인자
• 컨트롤러·RobotStudio 버전 조합
인터넷 예제보다 대상 버전의 ABB 매뉴얼을 최종 기준으로 삼는다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
[Presenter notes]
이 자료는 RW8 중심이며 RW6/7 차이는 문서로 확인한다.

## Slide 24
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
자주 만나는 첫 오류
24
BUILD
오류 위치보다 한 줄 위의 구조를 먼저 본다.
• 세미콜론·ENDIF·ENDPROC 누락
• 선언되지 않은 데이터와 이름 충돌
• 괄호·인자 순서·선택 인자 표기
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
오류 메시지를 읽고 최소 재현 코드로 줄인다.

## Slide 25
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
첫 실습: TPWrite부터 시작
25
01
VC 생성
컨트롤러 부팅
02
Module 추가
main 작성
03
Build
오류 0개
04
Run
Event Log 확인
모션 없이 실행 흐름과 디버깅부터 익힌다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
워크북 LAB 01과 연결한다.

## Slide 26
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
CHECK 26
RAPID, RobotStudio, RobotWare를 각각 한 문장으로 설명할 수 있나요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
RAPID=언어 · RobotStudio=개발/시뮬레이션 · RobotWare=컨트롤러 실행 플랫폼
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/robotstudio/articles/Concepts/Rapid/What-is-Rapid.html
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
세 용어를 섞지 않고 설명하는지 확인한다.

## Slide 27
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
CHECK 27
왜 main에 모든 코드를 넣지 않는 편이 좋은가요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
책임 분리 · 재사용 · 테스트 · 오류 복구가 쉬워진다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
스타일 규칙의 이유를 말하게 한다.

## Slide 28
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
다음 학습 순서
28
지금
문법
작은 로직
다음
모션
좌표·TCP
그다음
통신
TCP·RWS
마지막
통합
Python 서버
Virtual Controller에서 검증한 뒤 단계적으로 실제 환경에 승격한다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
4개 덱의 학습 순서를 안내한다.

## Slide 29
01 · RAPID 기초와 RobotStudio
읽을 수 있는 코드가
복구할 수 있는 코드다
명확한 이름, 짧은 루틴, 실패 경로, 버전 기준을 함께 설계한다.
NEXT · 모션, 좌표계, I/O와 오류 처리
29
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
첫 덱을 구조와 스타일 원칙으로 마무리한다.