## Slide 1
NETWORKING · PRIVATE CONNECTIVITY
TCP · HTTP
Tailscale 기초
노트북, Python 서버, ABB 컨트롤러가
어떻게 연결되고 무엇을 주고받는가
입문→실습→통합 · 2026
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
Tailscale은 안전 기능이나 실시간 제어기가 아니라 네트워크 경로다.

## Slide 2
03 · TCP·HTTP·Tailscale
네트워크는
계층별 약속의 합이다
주소가 맞아도 포트, TLS, 인증, 프레임, 애플리케이션 상태가 하나씩 더 맞아야 한다.
문제는 아래 계층부터 위로 좁힌다.
02
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
진단 순서를 덱 전체의 축으로 삼는다.

## Slide 3
03 · TCP·HTTP·Tailscale
통신 계층 한눈에 보기
03
01
Link/IP
주소·라우팅
02
TCP/UDP
전송
03
TLS
암호·인증
04
HTTP/Frame
메시지 경계
05
App
명령·상태
각 계층은 아래 계층이 제공하는 기능 위에 올라간다.
ping 성공은 애플리케이션 성공을 보장하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
[Presenter notes]
OSI 전체보다 실제 진단에 필요한 층을 사용한다.

## Slide 4
03 · TCP·HTTP·Tailscale
IP 주소와 포트
04
IP:PORT
주소는 장치를, 포트는 장치 안의 서비스를 찾는다.
• 예: 100.64.x.x:8000은 FastAPI
• 같은 IP에서도 8000과 9100은 다른 listener
• 서버는 bind, 클라이언트는 connect
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
Tailscale IP와 로봇 사설 IP를 구분한다.

## Slide 5
03 · TCP·HTTP·Tailscale
서브넷과 CIDR
05
/24
어떤 주소가 같은 네트워크에 있는지 표현한다.
• 192.168.10.0/24는 일반적인 사설망 예
• 기본 게이트웨이는 다른 네트워크로 전달
• 중복 서브넷은 라우팅 혼선을 만듦
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
[Presenter notes]
실제 주소 계획은 현장 네트워크 담당과 조정한다.

## Slide 6
03 · TCP·HTTP·Tailscale
클라이언트와 서버
06
Server
Client
• 주소와 포트에 bind
• listen 후 연결 수락
• 여러 연결의 수명 관리
• 대상 주소로 connect
• 요청·응답 규칙을 따름
• 끊김·재연결 정책 필요
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
RAPID과 Python 어느 쪽도 역할에 따라 client/server가 될 수 있다.

## Slide 7
03 · TCP·HTTP·Tailscale
TCP 연결의 큰 흐름
07
SYN
연결 요청
초기 순서
SYN-ACK
수락
양방향 확인
ACK
연결 성립
데이터 시작
FIN/RST
종료
정상/강제
애플리케이션은 연결 이후에도 timeout과 EOF를 처리해야 한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
패킷 세부보다 수명주기를 먼저 이해한다.

## Slide 8
03 · TCP·HTTP·Tailscale
TCP는 메시지가 아니라 byte stream
08
신뢰성은 주지만
경계는 주지 않는다
• 순서대로 바이트 전달
• 손실 시 재전송
• send 한 번 = recv 한 번이 아님
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
프레이밍이 필요한 이유를 시각적으로 설명한다.

## Slide 9
03 · TCP·HTTP·Tailscale
왜 프레이밍이 필요한가
09
send: PING|A\r\n
recv1: PI
recv2: NG|A\r\nSTATUS|B\r\n
=> buffer에 누적
=> \r\n 단위로 하나씩 분리
읽는 순서
• 한 프레임이 여러 recv로 쪼개짐
• 여러 프레임이 한 recv에 합쳐짐
• 부분 데이터는 buffer에 보존
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
TCP의 정상 동작이지 오류가 아니다.

## Slide 10
03 · TCP·HTTP·Tailscale
프레임 경계 선택
10
구분자
길이 접두어
• CRLF·newline처럼 단순
• 텍스트 디버깅 쉬움
• 본문에 구분자 제한 필요
• 먼저 길이를 전송
• 바이너리·임의 본문에 적합
• 최대 길이 검증 필수
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
교육 프로젝트는 CRLF와 NDJSON을 사용한다.

## Slide 11
03 · TCP·HTTP·Tailscale
교육용 RAPID 프레임
11
PING|cmd-0001\r\n
STATUS|cmd-0002\r\n
SET_DO|cmd-0003|doGrip|1\r\n
OK|cmd-0001|completed|{...}\r\n
읽는 순서
• 첫 필드는 명령 종류
• 두 번째는 command id
• 응답은 결과·상태·JSON 세부값
최대 8 KiB와 UTF-8/ASCII 규칙을 서버에서 검증한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259/
[Presenter notes]
코드 프로젝트의 protocol.py와 대응한다.

## Slide 12
03 · TCP·HTTP·Tailscale
Command ID가 필요한 이유
12
ID
끊김 뒤 재전송되어도 같은 명령인지 구분한다.
• 로그·응답을 하나의 작업으로 연결
• 중복 요청을 idempotent하게 처리
• 사용자가 기다리는 결과를 정확히 매칭
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
네트워크는 성공했지만 응답만 손실될 수 있다.

## Slide 13
03 · TCP·HTTP·Tailscale
Timeout은 실패 정의다
13
TIME
영원히 기다리면 시스템은 멈춘 상태와 구분되지 않는다.
• connect timeout
• read/write timeout
• 작업 완료 deadline
timeout 뒤 즉시 반복하기 전에 상대가 실제로 실행했는지 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
재시도와 중복 실행 위험을 함께 설명한다.

## Slide 14
03 · TCP·HTTP·Tailscale
연결 수명주기
14
01
Create
socket
02
Connect
deadline
03
Exchange
frame loop
04
EOF/Error
분류
05
Close
정리
정상 종료, timeout, protocol error를 서로 다른 사건으로 기록한다.
finally에서 writer.close와 wait_closed를 수행한다.
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
Python asyncio 코드로 연결한다.

## Slide 15
03 · TCP·HTTP·Tailscale
Heartbeat와 keepalive
15
ALIVE
둘은 비슷해 보여도 확인하는 층이 다르다.
• TCP keepalive: 전송 계층 연결 상태 보조
• Heartbeat: 애플리케이션이 실제 응답하는지 확인
• 주기·허용 누락·복구 행동을 계약
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
heartbeat 폭주와 false positive를 피한다.

## Slide 16
03 · TCP·HTTP·Tailscale
TCP와 UDP
16
TCP
UDP
• 신뢰·순서·스트림
• 연결과 혼잡 제어
• 명령·상태 API에 적합
• 메시지 단위 datagram
• 손실·순서 처리는 상위 계층
• 낮은 지연·주기 데이터에 사용
RWS/Socket 명령과 EGM의 목적을 구분한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/egm/
[Presenter notes]
UDP가 무조건 빠르거나 실시간이라는 뜻은 아니다.

## Slide 17
03 · TCP·HTTP·Tailscale
HTTP는 TCP 위에
의미를 더한다
메서드, URI, 헤더, 상태 코드, 본문으로 요청과 결과를 표현한다.
HTTP/1.1 메시지 경계도 Content-Length 또는 chunked 규칙을 따른다.
17
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9112/
[Presenter notes]
TCP와 HTTP를 경쟁 기술처럼 설명하지 않는다.

## Slide 18
03 · TCP·HTTP·Tailscale
HTTP 요청과 응답 읽기
18
POST /v1/commands HTTP/1.1
Host: bridge:8000
Content-Type: application/json
Content-Length: ...
{"id":"cmd-1","type":"ping"}
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json
읽는 순서
• 메서드+경로가 요청 의미
• 헤더가 표현과 길이 설명
• 상태 코드가 결과 범주
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9112/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259/
[Presenter notes]
본문만 보지 말고 전체 envelope를 읽는다.

## Slide 19
03 · TCP·HTTP·Tailscale
메서드와 상태 코드
19
Method
Status
• GET: 조회
• POST: 제출·생성
• PUT/PATCH/DELETE: 계약에 따라 변경
• 2xx: 성공/수락
• 4xx: 요청·권한 문제
• 5xx: 서버 처리 실패
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
GET으로 상태를 바꾸지 않는 의미 규칙을 설명한다.

## Slide 20
03 · TCP·HTTP·Tailscale
REST는 리소스 중심 설계 스타일
20
RESOURCE
URL을 함수 이름처럼만 쓰지 않고 상태의 대상과 표현을 모델링한다.
• /v1/status는 상태 리소스
• /v1/commands는 명령 제출 컬렉션
• 같은 오류 형식과 버전 정책
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
REST라는 이름보다 일관된 계약이 중요하다.

## Slide 21
03 · TCP·HTTP·Tailscale
HTTP와 WebSocket
21
HTTP
WebSocket
• 요청마다 명확한 응답
• 도구·프록시·로그 친화적
• 상태 조회와 명령 제출
• 연결 유지·양방향 메시지
• 상태 push에 유리
• 재연결·세션 복구 필요
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455/
[Presenter notes]
RWS 이벤트 스트림의 버전별 방식을 문서로 확인한다.

## Slide 22
03 · TCP·HTTP·Tailscale
HTTPS와 TLS
22
TLS
암호화뿐 아니라 서버 신원과 전송 무결성을 제공한다.
• 인증서의 이름·유효기간·신뢰 확인
• verify=false를 영구 해결책으로 사용 금지
• TLS 1.3 최신 표준은 RFC 9846
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
[Presenter notes]
실습 인증서와 운영 인증서를 구분한다.

## Slide 23
03 · TCP·HTTP·Tailscale
RWS 1.x와 RWS 2.0
23
RWS 1.x
RWS 2.0
• RW6 현장 예제가 많음
• Digest·세션·?json=1 사례
• 구체 경로는 버전 문서 확인
• RW7/8 계열 문서
• HTTPS와 버전 미디어 타입
• HAL 기반 응답 계약
클라이언트에 RobotWare/RWS 버전을 명시적으로 설정한다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
[Presenter notes]
서로 다른 세대의 예제를 섞지 않는다.

## Slide 24
03 · TCP·HTTP·Tailscale
RWS로 하는 일
24
01
System
버전·상태
02
RAPID
태스크·심볼
03
I/O
신호 조회
04
Files
파일 관리
05
Events
변화 구독
RWS는 감독·조회·명령을 위한 웹 인터페이스다.
고주기 결정론적 모션 스트리밍 용도가 아니다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- https://developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/
[Presenter notes]
쓰기 작업은 권한·mastership·모드를 확인한다.

## Slide 25
03 · TCP·HTTP·Tailscale
인증·권한·Mastership
25
AUTHZ
연결됐다는 사실과 변경 권한은 별개다.
• 사용자 권한과 역할
• 인증 세션·쿠키·토큰의 수명
• RAPID/구성 변경 시 mastership 정책
최소 권한 계정과 읽기 전용 검증부터 시작한다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
실제 컨트롤러 쓰기는 기본 비활성화한다.

## Slide 26
03 · TCP·HTTP·Tailscale
Tailscale은
사설 연결 경로다
WireGuard 기반 암호화 오버레이로 노트북과 gateway를 private address로 연결한다.
로봇 안전, 방화벽 정책, 애플리케이션 인증은 별도로 필요하다.
26
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
- https://www.wireguard.com/protocol/
[Presenter notes]
VPN의 범위를 명확히 제한한다.

## Slide 27
03 · TCP·HTTP·Tailscale
로봇에 Tailscale을 설치할 수 없을 때
27
01
Laptop
tailnet node
02
Mesh
암호 경로
03
Subnet Router
경로 광고
04
Robot LAN
192.168.x.x
gateway가 로봇 사설 서브넷으로 패킷을 전달한다.
라우트 승인·방화벽·return path를 함께 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
[Presenter notes]
SNAT 기본 동작과 현장 라우팅 정책을 확인한다.

## Slide 28
03 · TCP·HTTP·Tailscale
MagicDNS와 이름
28
DNS
IP 대신 안정적인 노드 이름을 쓸 수 있게 한다.
• 노드 이름과 search domain 관리
• 로봇 LAN 장치는 별도 DNS 또는 IP일 수 있음
• 인증서 이름과 접속 이름 일치 확인
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/magicdns
- https://tailscale.com/docs/features/tailscale-serve/https-certificates
[Presenter notes]
DNS 성공과 route 성공을 따로 진단한다.

## Slide 29
03 · TCP·HTTP·Tailscale
Grants로 최소 권한
29
ALLOW
누가 어느 노드의 어느 포트에 접근할지 선언한다.
• 개발자 그룹 → bridge:8000/9100
• gateway 관리 포트는 별도 제한
• 태그 소유권과 승인 절차 관리
0.0.0.0/0와 모든 포트 허용으로 시작하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/access-control/grants
[Presenter notes]
예제 grant 파일은 03_Code/tailscale에 있다.

## Slide 30
03 · TCP·HTTP·Tailscale
진단은 아래에서 위로
30
01
Power/Mode
장치 상태
02
IP/Route
도달성
03
Port/TLS
서비스
04
Frame/Auth
계약
05
Command
상태
증상을 한꺼번에 고치지 말고 첫 실패 계층의 증거를 기록한다.
ping 성공은 frame·인증·명령 성공을 보장하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
[Presenter notes]
각 단계에서 한 가지 증거를 수집한다.

## Slide 31
03 · TCP·HTTP·Tailscale
CHECK 31
ping은 되지만 API가 안 될 때 다음으로 무엇을 확인해야 하나요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
대상 port의 listener·방화벽·route, 그다음 TLS/인증과 HTTP 계약을 확인한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
ping 결과를 과대해석하지 않는지 확인한다.

## Slide 32
03 · TCP·HTTP·Tailscale
CHECK 32
TCP send 한 번이 상대 recv 한 번과 같지 않은 이유는 무엇인가요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
TCP는 메시지가 아닌 연속 byte stream을 제공하므로 애플리케이션 프레이밍이 필요하다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
split/merge 사례를 말하게 한다.

## Slide 33
03 · TCP·HTTP·Tailscale
연결 성공보다 중요한 것은
실패를 구분하는 능력이다
주소, 포트, TLS, 인증, 프레임, 명령 상태를 독립적으로 관찰한다.
NEXT · Python 서버 구조와 RAPID 통합
33
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
[Presenter notes]
다음 덱에서 관측 가능한 서버 구현으로 연결한다.