## Slide 1
PYTHON · RAPID INTEGRATION
Python 서버와
RAPID 통합 실습
Mock Controller부터 FastAPI, TCP Gateway,
RWS 어댑터와 Tailscale 배포까지
입문→실습→통합 · 2026
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
포함된 코드 프로젝트는 Mock가 기본이며 실제 RWS 쓰기는 비활성화되어 있다.

## Slide 2
04 · Python 서버·통합
하나의 서비스 코어를
두 개의 프로토콜이 공유한다
HTTP와 TCP가 같은 BridgeService를 호출하면 규칙과 상태가 한곳에 모인다.
프로토콜 어댑터와 비즈니스 로직을 분리한다.
02
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
코드의 핵심 설계 결정을 먼저 설명한다.

## Slide 3
04 · Python 서버·통합
전체 아키텍처
03
01
Client
HTTP·TCP
02
Adapter
FastAPI·Gateway
03
Service
검증·idempotency
04
Controller
Mock·RWS
05
RAPID
상태·모션
각 계층은 작은 계약으로 연결되고 독립 테스트된다.
모션 안전 경계는 RAPID/컨트롤러에 남긴다.
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
서버가 로봇 안전 기능을 대체하지 않는다.

## Slide 4
04 · Python 서버·통합
프로젝트 폴더 읽기
04
TREE
03_Code 폴더를 프로젝트 루트로 사용한다.
• src/abb_bridge: 실행 코드
• tests: 단위·API·loopback 통합
• rapid: Socket/RWS mailbox 예제
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
README의 Quick start부터 실행한다.

## Slide 5
04 · Python 서버·통합
설정은 환경에서 주입
05
class Settings(BaseSettings):
controller_mode: Literal["mock", "rws"] = "mock"
api_host: str = "127.0.0.1"
tcp_host: str = "127.0.0.1"
tcp_port: int = 9100
max_frame_bytes: int = 8192
rws_allow_writes: bool = False
읽는 순서
• 안전한 기본값은 localhost+mock
• 비밀은 코드에 커밋 금지
• 실제 쓰기는 명시적 opt-in
Notes: [Sources]
- https://docs.pydantic.dev/latest/concepts/models/
[Presenter notes]
.env.example을 복사해 환경별로 설정한다.

## Slide 6
04 · Python 서버·통합
Pydantic 모델이 경계를 검증
06
class CommandRequest(BaseModel):
id: str = Field(min_length=1, max_length=64)
type: CommandType
payload: dict[str, JsonValue] = Field(default_factory=dict)
class CommandResult(BaseModel):
id: str
status: CommandStatus
detail: str
읽는 순서
• 입력 형태를 API 경계에서 거부
• 응답 스키마를 한곳에서 정의
• OpenAPI 문서 자동 생성
Notes: [Sources]
- https://docs.pydantic.dev/latest/concepts/models/
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
유효성 검증과 업무 검증을 구분한다.

## Slide 7
04 · Python 서버·통합
TCP 프레임 파서
07
def decode_pipe(text: str) -> CommandRequest:
parts = text.split("|")
verb = parts[0].upper()
if verb == "PING" and len(parts) == 2:
return CommandRequest(id=parts[1], type="ping")
if verb == "SET_DO" and len(parts) == 4:
is_on = parts[3] == "1"
return CommandRequest(
id=parts[1],
type="set_digital_output",
payload={"signal": parts[2], "value": is_on}
)
raise ProtocolError("unsupported pipe frame")
읽는 순서
• 부분 frame은 gateway buffer에서 조립
• 필드 수·종류·길이 검증
• 오류 코드를 안정적으로 반환
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
protocol.py의 실제 구현과 비교한다.

## Slide 8
04 · Python 서버·통합
RAPID frame과 NDJSON
08
Pipe + CRLF
NDJSON
• RAPID 문자열 처리 단순
• CMD|id|TYPE|payload
• 교육·현장 디버깅 쉬움
• Python 도구와 구조화 데이터
• 한 줄에 JSON 객체 하나
• 같은 서비스 모델로 변환
구분 기준을 먼저 정하면 구현 선택이 단순해진다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
wire 형식은 달라도 내부 CommandRequest는 같다.

## Slide 9
04 · Python 서버·통합
MockController가 먼저인 이유
09
MOCK
실제 로봇 없이 계약과 실패 경로를 반복 검증한다.
• ping/status/start/stop 결과 시뮬레이션
• 지연·실패·중복 요청 테스트
• CI에서 재현 가능한 실행
Mock 성공이 실제 모션 안전을 보장하지는 않는다.
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
테스트 대역의 범위를 명시한다.

## Slide 10
04 · Python 서버·통합
BridgeService와 idempotency
10
async def submit(self, command):
cached = self._results.get(command.id)
if cached is not None:
return cached
result = await self._controller.execute(command)
self._results[command.id] = result
return result
읽는 순서
• 같은 id는 같은 결과를 반환
• 전송 재시도와 실행 중복 분리
• 운영에서는 영속 저장·만료 필요
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
메모리 cache는 교육용 구현이라는 한계를 설명한다.

## Slide 11
04 · Python 서버·통합
명령 상태 수명주기
11
01
ACCEPTED
형식 통과
02
QUEUED
처리 대기
03
RUNNING
controller 실행
04
DONE
결과 보관
05
FAILED
오류 기록
HTTP 202와 작업 완료는 같은 뜻이 아니다.
클라이언트는 command id로 후속 상태를 조회한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
transport status와 domain status를 구분한다.

## Slide 12
04 · Python 서버·통합
asyncio TCP Gateway
12
async def handle(reader, writer):
while not reader.at_eof():
raw = await reader.readline()
if len(raw) > settings.max_frame_bytes:
raise ProtocolError("FRAME_TOO_LARGE")
command = parse_frame(raw.decode("ascii"))
result = await service.submit(command)
writer.write(format_result(result))
await writer.drain()
읽는 순서
• readline은 delimiter framing
• 크기 제한으로 메모리 방어
• drain으로 backpressure 반영
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
실제 구현에는 timeout과 finally close가 있다.

## Slide 13
04 · Python 서버·통합
동시성 경계
13
ASYNC
비동기는 기다리는 동안 다른 연결을 처리하게 한다.
• 네트워크 I/O에 적합
• CPU 작업은 event loop를 막지 않게 분리
• 컨트롤러 명령은 lock/queue로 직렬화 가능
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
동시 요청과 로봇 단일 작업 자원의 차이를 설명한다.

## Slide 14
04 · Python 서버·통합
FastAPI 수명주기에서 Gateway 시작
14
@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
gateway = SocketGateway(service, settings)
await gateway.start()
app.state.gateway = gateway
yield
await gateway.stop()
app = FastAPI(lifespan=lifespan)
읽는 순서
• HTTP와 TCP가 함께 시작
• 종료 시 listener와 task 정리
• 테스트에서 수명주기 검증
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
전역 side effect보다 명시적 lifecycle을 쓴다.

## Slide 15
04 · Python 서버·통합
HTTP 엔드포인트
15
@app.post("/v1/commands", status_code=202)
async def submit(command: CommandRequest) -> CommandResult:
return await service.submit(command)
@app.get("/v1/status")
async def status() -> StatusResponse:
return await service.status()
읽는 순서
• 명령 제출과 상태 조회 분리
• 응답 모델과 상태 코드 명시
• /healthz는 process health
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
실제 코드의 dependency injection도 확인한다.

## Slide 16
04 · Python 서버·통합
API 인증 경계
16
TOKEN
Tailnet 안에 있다는 사실만으로 애플리케이션 권한을 생략하지 않는다.
• Authorization bearer 또는 mTLS 고려
• 비밀은 환경·secret store에서 주입
• 로그에 token·password 기록 금지
교육 프로젝트의 단순 토큰은 운영용 IAM이 아니다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
- https://tailscale.com/docs/features/access-control/grants
[Presenter notes]
네트워크와 애플리케이션 보안을 겹쳐 쓴다.

## Slide 17
04 · Python 서버·통합
테스트 피라미드
17
많이
Unit
parser·service
중간
Component
FastAPI·RWS client
적게
Loopback
실제 TCP listener
승격
VC/Robot
승인 환경
낮은 비용 테스트로 빠르게 실패시키고 실제 장비 테스트는 통제한다.
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
13개 자동 테스트가 포함되어 있다.

## Slide 18
04 · Python 서버·통합
Protocol 단위 테스트
18
def test_split_and_merge():
buffer = FrameBuffer(max_bytes=8192)
assert buffer.feed(b"CMD|a|PI") == []
frames = buffer.feed(b"NG\r\nCMD|b|STATUS\r\n")
assert frames == ["CMD|a|PING", "CMD|b|STATUS"]
읽는 순서
• TCP 분할·합쳐짐 재현
• 외부 네트워크 없이 빠름
• 프레임 경계 버그 예방
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
test_protocol.py에서 실제 사례를 확인한다.

## Slide 19
04 · Python 서버·통합
FastAPI 테스트
19
def test_submit_ping(client):
response = client.post(
"/v1/commands",
json={"id":"cmd-1","type":"ping"}
)
assert response.status_code == 202
assert response.json()["status"] == "done"
읽는 순서
• HTTP 계약 검증
• MockController로 결정적 결과
• 실패 응답도 별도 테스트
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
테스트가 문서 역할도 한다.

## Slide 20
04 · Python 서버·통합
Loopback TCP 테스트
20
server = await asyncio.start_server(handle, "127.0.0.1", 0)
reader, writer = await asyncio.open_connection(*server.sockets[0].getsockname())
writer.write(b"CMD|tcp-1|PING\r\n")
await writer.drain()
assert await reader.readline() == b"DONE|tcp-1|OK\r\n"
읽는 순서
• 실제 socket과 event loop 사용
• 고정 port 충돌 없이 OS 할당
• listener cleanup까지 검증
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
- https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
[Presenter notes]
외부 프로세스 없이 end-to-end 경로를 검증한다.

## Slide 21
04 · Python 서버·통합
RWS client 버전 전략
21
Read first
Write later
• system/version·task state 조회
• Accept header와 response schema 테스트
• TLS 인증서 검증
• 명시적 write_enabled
• 권한·mastership·mode 확인
• audit log와 rollback
실제 컨트롤러 쓰기는 환경 설정만으로 우연히 켜지지 않게 한다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/rwsApi/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
[Presenter notes]
rws_client.py의 version-aware header를 확인한다.

## Slide 22
04 · Python 서버·통합
RWS Mailbox 패턴
22
MAILBOX
서버가 RAPID persistent data에 명령과 id를 쓰고 상태를 읽는다.
• PERS command_id·command_type·payload
• RAPID가 new flag를 보고 실행
• result/status와 완료 id를 반환
동시 쓰기와 중간 상태를 version/sequence로 보호한다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
RwsMailbox.mod는 교육용 뼈대다.

## Slide 23
04 · Python 서버·통합
Mailbox sequence
23
01
POST
command id
02
RWS Write
PERS+flag
03
RAPID
validate+execute
04
RWS Read
status/result
05
Client
final result
서버 수락과 로봇 완료를 별도 단계로 추적한다.
poll interval·deadline·중복 id 규칙을 문서화한다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
production에서는 event subscription도 검토한다.

## Slide 24
04 · Python 서버·통합
RAPID Socket client 골격
24
SocketCreate client;
SocketConnect client, serverIp, 9100;
SocketSend client \Str:="PING|r-1\0D\0A";
SocketReceive client \Str:=rx \Time:=2;
IF StrFind(rx,1,"OK|r-1|completed|") = 1 THEN
TPWrite "Server OK";
ENDIF
SocketClose client;
읽는 순서
• create→connect→send→receive→close
• 프레임 종료와 timeout 일치
• 오류 시 재연결 backoff
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/2d3f6462e9cb4ed0b4f230011a8d7087/3HAC098390%20TRM%20RAPID%20Instructions%20RW%208-en.pdf
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
[Presenter notes]
정확한 escape와 옵션은 대상 RobotWare 매뉴얼에서 확인한다.

## Slide 25
04 · Python 서버·통합
Socket end-to-end
25
01
RAPID
CMD frame
02
Gateway
parse
03
Service
deduplicate
04
Controller
Mock/RWS
05
RAPID
DONE/ERR
한 command id가 로그의 모든 계층을 관통한다.
연결 재시도와 명령 재시도는 별도 정책이다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
SocketBridgeClient.mod와 gateway 코드를 함께 본다.

## Slide 26
04 · Python 서버·통합
실패 시나리오를 먼저 쓴다
26
Transport
Domain
• connect refused·timeout
• EOF·broken pipe
• frame too large·bad encoding
• robot not ready
• duplicate/unknown command
• motion or I/O fault
오류 코드는 사용자 행동과 운영 복구에 연결되어야 한다.
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
500 하나로 모두 뭉치지 않는다.

## Slide 27
04 · Python 서버·통합
구조화 로그
27
LOG
한 줄로 누가·무엇을·어디까지 했는지 복원한다.
• timestamp, command_id, client, transport
• state transition, latency_ms, result_code
• 비밀·민감 payload는 마스킹
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9110/
[Presenter notes]
로그 레벨과 보존 정책을 정한다.

## Slide 28
04 · Python 서버·통합
관측 지표
28
METRICS
성공률만 보면 지연과 적체를 놓친다.
• request rate·error rate·latency
• active connections·queue depth
• robot state age·last heartbeat
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
[Presenter notes]
알람은 원인 계층에 가깝게 만든다.

## Slide 29
04 · Python 서버·통합
보안은 여러 겹
29
01
Tailnet
device identity
02
Grants
port access
03
TLS
server identity
04
API Auth
user/client
05
RAPID
command allowlist
한 겹이 실패해도 다음 겹이 위험 명령을 막게 한다.
최소 권한·읽기 우선·쓰기 opt-in이 기본값이다.
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/access-control/grants
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
defense in depth를 실제 파일 설정과 연결한다.

## Slide 30
04 · Python 서버·통합
실행 명령
30
cd 03_Code
uv sync --all-groups
uv run pytest -q
uv run ruff check .
uv run python -m abb_bridge
# 다른 터미널
uv run python scripts/http_client.py
uv run python scripts/tcp_client.py
읽는 순서
• 첫 실행은 mock mode
• localhost에서 테스트
• 통과 후 VC/Tailscale로 승격
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
Windows PowerShell에서도 동일 순서로 진행한다.

## Slide 31
04 · Python 서버·통합
Virtual Controller 통합
31
01
Build
RAPID module
02
Start
Python mock
03
Connect
VC socket
04
Observe
id·status·logs
모션 명령 없이 PING/STATUS부터 검증한다.
Notes: [Sources]
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
실습 환경의 IP/port를 설정 파일로 맞춘다.

## Slide 32
04 · Python 서버·통합
Tailscale 배포 순서
32
01
Nodes
노트북·gateway
02
Route
robot subnet
03
Grants
8000/9100
04
Test
layer ladder
MagicDNS 또는 고정 Tailscale 이름을 사용하고 실제 로봇 포트는 최소화한다.
Notes: [Sources]
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
- https://tailscale.com/docs/features/access-control/grants
- https://tailscale.com/docs/features/magicdns
[Presenter notes]
로봇 컨트롤러에 직접 Tailscale 설치를 가정하지 않는다.

## Slide 33
04 · Python 서버·통합
장애 진단 runbook
33
증상 대신
증거를 수집한다
• process/listener/route
• TLS/auth/frame
• service/RAPID state
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
- OpenAI ImageGen — project-bound illustration generated 2026-08-10; prompt record: tmp/rapid_server_study/image-prompts.txt
[Presenter notes]
이미지는 이 덱에서 한 번만 사용한다.

## Slide 34
04 · Python 서버·통합
EGM은 별도 선택지
34
RWS / Socket
EGM
• 감독·명령·상태
• 상대적으로 낮은 빈도
• 명확한 업무 메시지
• UDP·protobuf 기반 외부 가이드
• 고주기 motion correction 용도
• 옵션·안전·성능 설계 필요
일반 Python API 서버를 실시간 모션 제어기로 오해하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://developercenter.robotstudio.com/api/egm/
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
[Presenter notes]
이 학습 프로젝트 범위에는 EGM 구현을 포함하지 않는다.

## Slide 35
04 · Python 서버·통합
운영 전 보강할 것
35
PROD
교육용 코드를 생산 환경으로 승격하려면 추가 설계가 필요하다.
• 영속 command store·HA·queue
• 실제 IAM·certificate rotation·audit
• rate limit·backpressure·deployment rollback
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/
[Presenter notes]
production gap을 명시적으로 문서화한다.

## Slide 36
04 · Python 서버·통합
백업과 롤백
36
BACK
코드만 되돌려도 controller state가 되돌아가는 것은 아니다.
• RobotStudio station·controller backup
• 서버 config·secret version
• RAPID/module와 API contract 버전
배포 전 복구 시간을 실제로 측정한다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
[Presenter notes]
상태 마이그레이션과 이전 클라이언트 호환성을 포함한다.

## Slide 37
04 · Python 서버·통합
CHECK 37
왜 HTTP와 TCP Gateway가 같은 BridgeService를 써야 하나요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
검증·idempotency·상태 전이·controller 계약을 한곳에서 일관되게 적용하기 위해서다.
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://docs.python.org/3.12/library/asyncio-stream.html
[Presenter notes]
계층 분리의 핵심을 확인한다.

## Slide 38
04 · Python 서버·통합
CHECK 38
실제 컨트롤러에 연결하기 전 가장 먼저 무엇을 해야 하나요?
노트에 답을 적고, 다음 장으로 가기 전에 이유를 말해 보세요.
Mock과 Virtual Controller에서 읽기·PING·STATUS부터 검증하고, 쓰기는 권한·모드·안전 승인 뒤 명시적으로 켠다.
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
- https://developercenter.robotstudio.com/api/RWS?urls.primaryName=File+Service
[Presenter notes]
단계적 승격 원칙을 답하게 한다.

## Slide 39
04 · Python 서버·통합
캡스톤 프로젝트
39
1주
Mock
계약·테스트
2주
VC
Socket/RWS
3주
Tailnet
원격 경로
4주
Demo
fault recovery
완료 조건: 정상·timeout·중복·재연결·RAPID fault를 재현하고 설명한다.
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
[Presenter notes]
워크북 LAB 15~18과 연결한다.

## Slide 40
04 · Python 서버·통합
최종 체크리스트
40
READY
코드보다 먼저 경계와 복구를 설명할 수 있어야 한다.
• RAPID vs Python 책임 분리
• 프로토콜·timeout·idempotency 계약
• 안전·보안·버전·rollback
Notes: [Sources]
- https://library.e.abb.com/public/3ccc2919e3a849b1b08033863c35c53c/3HAC098389%20TRM%20RAPID%20Overview%20RW%208-en.pdf
- https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293/
- https://library.e.abb.com/public/e801a2006203436e8f175f5f4405928f/3HAC098393%20AM%20Controller%20software%20OmniCore%20RW%208-en.pdf
[Presenter notes]
자료 전체의 학습 목표를 회수한다.

## Slide 41
04 · Python 서버·통합
작게 연결하고
증거로 확장한다
Mock → Virtual Controller → Tailnet → 승인된 실기기 순서로 승격한다.
코드·교재·워크북·빠른 참조를 함께 사용하세요.
41
Notes: [Sources]
- https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- https://new.abb.com/products/robotics/software-and-digital/robotstudio
- https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers
[Presenter notes]
종합 패키지를 학습 루프로 마무리한다.