## Slide 1
0723 · ABB / PYTHON SERVER
기동 순서가
필요 없는 서버 구조
‘연결됨’을 ‘준비됨’으로 착각하지 않는 설계
Final_Ver07 코드 분석 · 개선 구조 · 구현 순서 · 시험표
CENTRAL
RELAY
ABB
RAPID
AMR
AUTO-CONVERGE
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
이 자료의 결론은 ‘재접속을 많이 시도하자’가 아니라, 현재 세션의 실제 준비 상태를 확인해 안전하게 수렴시키자는 것이다.

## Slide 2
현상에서 원인까지
문제는 기동 순서가 아니라
서로의 ‘현재 상태’를 모른다는 것
중앙 서버 → ABB Main → 중계기
이 순서에서는 우연히 모든 메모리·소켓·작업 상태가 함께 초기화된다.
다른 순서 / 일부만 재시작
이전 세션의 플래그·이벤트·명령이 남아 실제 상태와 서버의 믿음이 갈라진다.
핵심 진단
TCP_CONNECTED ≠ READY
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
사용자가 경험한 재현 조건을 코드의 세션·플래그 수명과 연결해 설명한다.

## Slide 3
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
현재 구조: 3단계인데, 상태 계약은 1단계뿐
03
중앙 서버
오케스트레이션
Server_admin_Web.py
중계기
양방향 전달
3·4·5abb_connector.py
ABB Controller
RAPID socket server
로봇 셀
모션 · I/O · PLC
현재 확인 가능한 것
중계기 소켓이 중앙 서버에 연결됨
문자열 명령을 소켓에 썼음
일부 Done·상태 문자를 받음
현재 부족한 것
그 뒤 ABB가 지금 명령 수신 가능한지
이 연결이 어느 실행 세션인지
명령을 수신·시작·완료했는지
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
중앙 서버의 relays 목록은 전송 경로의 존재를 보여주지만 전체 경로의 준비 상태를 보장하지 않는다.

## Slide 4
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
왜 정해진 순서에서는 잘 되는가
04
01
중앙 서버
플래그·큐·이벤트가
새 프로세스로 초기화
02
ABB Main
RAPID 상태와
소켓 리스너 초기화
03
중계기
ABB와 중앙을
새 연결로 묶음
04
첫 Start
모두 같은 시점의
상태처럼 보임
전체 재시작은 상태 동기화가 아니라, 불일치를 ‘우연히 지우는’ 운영 절차다.
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
정상 순서는 문제를 해결한 것이 아니라 모든 프로세스 수명을 맞춰 오래된 상태가 보이지 않게 만든다.

## Slide 5
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
‘연결됨’과 ‘준비됨’을 분리해서 보자
05
상태
알 수 있는 것
아직 모르는 것
명령 허용
DISCONNECTED
경로 없음
전체
금지
TCP_CONNECTED
소켓 연결
ABB 세션·업무 상태
금지
HANDSHAKING
상대 식별 중
상태 일치 여부
금지
READY
현재 세션·상태 확인
—
허용
RECOVERY_REQUIRED
결과가 불확실함
명령 실행 여부
금지
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.html
- https://docs.python.org/3/library/socket.html#socket.socket.sendall
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
[Presenter notes]
TCP는 바이트 스트림의 전달을 제공하지만 애플리케이션의 준비 상태나 로봇 명령 완료를 정의하지 않는다.

## Slide 6
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
원인 1 · ‘보냈다’는 플래그가 ABB 재시작을 모른다
06
# Server_admin_Web.py
self._four_abb_start_sent = False
def _mark_4abb_started(self):
self._four_abb_start_sent = True
if self._is_4abb_started():
return True, ""
중앙 서버의 기억
Start 전송됨
프로세스가 살아 있는 동안 True
ABB의 현실
새 RAPID 세션
재시작으로 Start 효과는 사라질 수 있음
서버는 다시 보내지 않음 → 서버의 믿음과 장비 상태가 분리
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py · _four_abb_start_sent, _mark_4abb_started, _is_4abb_started, _ensure_4abb_receiving
[Presenter notes]
send 기록은 장비의 지속 상태가 아니다. 이 상태는 robot_session_id에 귀속시키거나 observed state로 교체해야 한다.

## Slide 7
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
원인 2 · 중계기는 결과가 불확실한 명령을 재전송한다
07
① Start 전송
ABB 소켓에 쓰기
② 연결 오류
도착 전? 도착 후?
③ ABB 재접속
새 소켓 생성
④ Start 재전송
중복 동작 가능
except OSError:
abb_connection = reconnect_abb(...)
send_text(abb_connection, command) # 같은 명령 재전송
로봇 동작 명령의 ‘at least once’는 위험하다. 결과가 불확실하면 멈추고 조회해야 한다.
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py) · relay_admin_command, reconnect_abb, failed-command resend
[Presenter notes]
첫 전송이 실제로 처리되었는지 모를 때 자동 재전송하면 로봇 동작을 중복 실행할 수 있다.

## Slide 8
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
원인 3 · 생산 시작은 여러 명령을 보내고 결과를 묻지 않는다
08
self.send("amr", RESET_SEQUENCE)
self.send("amr", START)
self.send("3abb", "Start")
self.send("5abb", "Start")
부분 성공
부분 실패
예: AMR은 시작했지만
3abb는 오프라인
중앙은 일부 실패를
작업 상태로 조정 못함
필요한 질문
모두 현재 세션에서 READY인가?
각 명령을 누가 ACCEPTED 했는가?
현재 run_id의 STARTED·COMPLETED가 맞는가?
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py · _run_production, sequential self.send calls
- https://docs.python.org/3/library/socket.html#socket.socket.sendall
[Presenter notes]
준비 장벽을 먼저 통과하고, 이후 각 명령의 ACK와 RESULT를 추적해야 부분 실행을 피할 수 있다.

## Slide 9
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
원인 4 · RAPID에서 같은 소켓을 두 곳이 읽는다
09
srv_client_socket
Run_Socket_Server
SocketReceive → Handle_Command
WaitForAmrArrived
별도 SocketReceive
WHILE TRUE DO
SocketReceive srv_client_socket ...
Handle_Command srv_received_string;
ENDWHILE
WHILE NOT arrived DO
SocketReceive srv_client_socket ...
! AmrArrived가 아니면 사실상 소비
ENDWHILE
한 세션의 수신 책임자는 반드시 하나
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod) · Run_Socket_Server, WaitForAmrArrived, SocketReceive
[Presenter notes]
업무 함수는 소켓을 직접 읽지 않고 중앙 수신 루프가 상태 변수나 이벤트로 전달해야 한다.

## Slide 10
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
ABB만 재시작했을 때 실제로 생기는 상태 분리
10
중앙
중계기
ABB
t0
정상
t1
ABB 재시작
t2
중계기 재접속
t3
생산 시작
4abb_started=True
여전히 True
중계기 연결 유지
Start 생략
기존 연결
재접속 중
연결됨
새 RAPID 세션
IDLE이지만 미준비
명령 대기 상태 아님
전체 재시작을 하면 중앙의 True도 지워져 다시 맞아 보인다.
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
이 타임라인은 코드의 상태 수명을 근거로 한 대표 시나리오다. 현장 오류 로그와 대조하면 더 정확한 재현 조건을 얻을 수 있다.

## Slide 11
개선 방향
누가 먼저 켜져도
서로를 발견하고 READY로 수렴
01
연결
재시도 + backoff
02
식별
세션·프로토콜
03
동기화
실제 상태 조회
04
준비
명령 허용
정해진 순서 대신, 명시적인 상태 전이를 운영 규칙으로 만든다.
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
복구의 완료 조건은 연결 성공이 아니라 현재 세션의 상태 동기화와 READY 선언이다.

## Slide 12
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
목표 상태 머신: 연결 후 반드시 동기화를 거친다
12
DISCONNECTED
CONNECTING
TCP_CONNECTED
HANDSHAKING
SYNCHRONIZING
READY
BUSY
완료 후 READY
DEGRADED
RECONNECTING
RECOVERY_REQUIRED
Heartbeat 만료
네트워크 복구
실행 여부 불명확
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
상태 이름은 구현에 맞게 조정할 수 있지만 TCP_CONNECTED와 READY 사이의 HANDSHAKING·SYNCHRONIZING 단계는 유지한다.

## Slide 13
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
중계기는 두 연결을 독립적으로 감독해야 한다
13
중앙 서버
central_supervisor
재접속 · HELLO · heartbeat
robot_supervisor
재접속 · 상태 조회 · heartbeat
ABB RAPID
공유 상태 저장소
central=UP/DOWN · robot=UP/DOWN · READY
중앙 O · ABB X
DEGRADED / ROBOT_OFFLINE
중앙 X · ABB O
연결 유지 · 새 동작 금지
둘 다 O · 미동기화
SYNCHRONIZING
둘 다 O · 동기화 완료
READY
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
[Presenter notes]
한쪽의 재접속 루프가 다른 쪽의 상태 감시를 막지 않도록 스레드·태스크와 상태 저장소를 분리한다.

## Slide 14
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
핸드셰이크: ‘누구와 어떤 실행 세션인지’ 먼저 확인
14
RELAY
CENTRAL
HELLO relay=3abb protocol=2 relay_session=R-81
WELCOME server_session=S-15
ROBOT_STATUS robot_session=A-42 state=IDLE
SYNC_REQUEST desired_run=none
READY robot_session=A-42 state=IDLE
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
세션 ID가 바뀌면 이전 READY·Start 전송 기록·미완료 이벤트를 자동 무효화한다.

## Slide 15
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
Desired State와 Observed State를 따로 저장한다
15
DESIRED
중앙 서버가 원하는 상태
OBSERVED
ABB가 현재 보고한 상태
receiving_enabled = true
desired_run_id = run-7
expected_state = IDLE
robot_session = A-42
state = WAITING_PLC
last_completed = cmd-102
RECONCILE
일치
READY 유지
불일치
동기화 또는 RECOVERY_REQUIRED
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
_four_abb_start_sent 같은 불리언을 observed state로 취급하지 않는다. 새 robot_session이 보이면 이전 관측을 폐기한다.

## Slide 16
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
명령은 ‘전송’이 아니라 생명주기로 추적한다
16
01
COMMAND
run-7 · cmd-103
expected=IDLE
02
ACK
ACCEPTED
중복 여부 확인
03
EVENT
STARTED
실제 실행 시작
04
RESULT
COMPLETED
또는 FAILED
COMMAND run_id=run-7 command_id=cmd-103 action=START
ACK command_id=cmd-103 status=ACCEPTED
RESULT command_id=cmd-103 status=COMPLETED
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- https://docs.python.org/3/library/socket.html#socket.socket.sendall
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
[Presenter notes]
sendall 성공은 생명주기의 시작일 뿐이다. ACK·RESULT와 타임아웃을 중앙 서버가 추적한다.

## Slide 17
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
재연결 후의 원칙: 모르면 다시 실행하지 않는다
17
상황
판단
자동 재전송
다음 상태
ACK 전 연결 단절
ABB 수신 여부 불명확
금지
RECOVERY_REQUIRED
같은 command_id 재수신
이미 처리 기록 존재
동작 금지
기존 결과 반환
조회 결과 IDLE·미실행
사전조건과 세션 일치
정책에 따라
새 명령 ID 권장
상태가 BUSY
이미 실행 중일 가능성
금지
관찰·완료 대기
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
중계기 또는 SQLite에 command_id와 결과를 기록해 동일 명령의 중복 실행을 막는다. 실제 동작의 재개는 상태 조회와 정책 판단 뒤에만 한다.

## Slide 18
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
전 구성 요소가 READY일 때만 생산 시작
18
✓ AMR
session current
state READY
✓ 3abb
relay + robot
READY
✓ 4abb
READY + receiving
observed
✓ 5abb
relay + robot
READY
START
run-7
장벽 통과 조건
진행 중인 다른 run_id 없음
해결되지 않은 RECOVERY_REQUIRED 없음
모든 heartbeat가 TTL 안에 있음
하나라도 실패하면 전체 시작 거부 — 부분 전송 금지
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
[Presenter notes]
현재는 4abb의 일부 조건만 별도 확인한다. 목표는 AMR·3abb·4abb·5abb 전체 readiness barrier다.

## Slide 19
0723 · STARTUP-ORDER RESILIENCE
개선 순서: 안전 문제부터, 구조 개선은 단계적으로
19
P0 · 즉시
오작동 가능성 차단
• Start 자동 재전송 제거
• 모든 send 결과 검사
• 전체 readiness barrier
• ABB 재연결 시 플래그 무효화
P1 · 핵심
세션과 상태 동기화
• server / relay / robot session
• HELLO · STATUS · READY
• heartbeat + TTL
• 독립 connection supervisor
P2 · 완성
추적 가능한 명령
• run_id + command_id
• ACK · RESULT · timeout
• SQLite journal
• RAPID 수신 책임 단일화
원본 Final_Ver07 보존 → Final_Ver08_Resilient 복사본에서 구현
Final_Ver07 정적 분석 기반 · 실제 장비 동작 전 RobotStudio 검증 필요
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
P0는 위험한 재전송과 부분 시작을 우선 막는다. P1·P2에서 운영 순서 의존을 구조적으로 제거한다.

## Slide 20
완료의 기준
모든 기동·재시작 순서가
안전하게 READY로 수렴한다
시험
자극
관측
통과
최초 기동
모든 6개 순서
READY
□
중앙 재시작
새 server_session
재동기화
□
중계기 재시작
새 relay_session
이전 상태 폐기
□
ABB 재시작
새 robot_session
플래그 무효화
□
전송 중 단절
결과 불확실
자동 재실행 금지
□
중복 command_id
2회 수신
동작 1회
□
새 운영 규칙 · 순서를 외우지 말고 READY를 확인한다
Notes: [Sources]
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/Server_admin_Web.py
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Server/3abb_connector.py (same pattern: 4abb_connector.py, 5abb_connector.py)
- C:/dev/Study/0723_AMR_Project/Final_Ver07/Rapid/3abb.mod (same design concern: 4abb.mod, 5abb.mod)
[Presenter notes]
이 테스트는 실제 장비 없이 가짜 소켓으로 먼저 자동화하고, RobotStudio에서 RAPID 통합 검증 후 실장비 저속 시험으로 넘어간다.